PRZEDMIAR ROBÓT

Kanalizacja sanitarna tłoczno-grawitawitacyjna

dla miejscowości Kamiennik Wielki

Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji             Ilość	           J.m

A.	KANALIZACJA GRAWITACYJNA

A.a.	Roboty ziemne

1.	KNNR  001-0209-02-00  MRRiB	                            5.979,79                            m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o

pojemności łyżki: 0,15 m3  /grunt kat. III/

2.	KNNR  001-0202-02-00  MRRiB                           1.253,57	                            m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki

koparki: 0,15 m3 /grunt kat. III/

3.	KNNR  001-0208-01-10  MRRiB	                           1.253,57                             m

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad

1 km, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych gruntu kat.I-IV, samochodami

samowyładowczymi: 5-10 t

4.	KNNR  004-1411-01-00  MRRiB                              418,66	                            m3

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm

5.	KNNR  004-1411-03-00  MRRiB                             837,31	                             m3

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm

6.	  KNR  219-0219-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 5.980,8	                    m

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy sieci kanalizacji sanitarnej ułożonej

w ziemi

7.	KNNR  001-0317-02-00  MRRiB	 4.726,22	                     m3

Zasypywanie wykopów ze skarpami, gruntem leżącym obok, z przerzutem na odległość

do 3 m, warstwami grubości 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, przy gruncie: kat. IV

8.	KNR  201-0505-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 14.952,00	                     m2

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III

A.b.	ROBOTY MONTAŻOWE

9.	KNR  218-0408-02-00  WACETOB Warszawa	 1.422,40	                      m

Kanały z rur kanalizacyjnych PCV łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej:

160 mm

10.	KNR  218-0408-03-03  Norma zakładowa	 4.558,40	                       m

Kanały z rur kanalizacyjnych PCV łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej:

200 mm kl. "S"

11.	KNNR  004-0523-05-00  MRRiB	  4,000	                      szt.

Zasuwy żeliwne klinowe kołnierzowe dla ciśnień 1,6 MPa, o średnicy nominalnej:

100 mm

12.	KNNR  004-1023-04-00  MRRiB	  6,000	                       szt.

Montaż kształtek PVC, ciśnieniowych dwukielichowych, łączonych na wcisk /kształtki

łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm

13.	KNNR  011-0405-05-00  MRRiB	  164,000	                   studnia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie umocnionym o

głębokości do 5,0 m /w nakładach nie uwzględniono wymurowania podstawy studni/,

przy średnicy kręgów: 1200 mm i głębokości studni 2,0 m

14.	KNNR  011-0405-06-00  MRRiB	  185,000	                      1/2 m

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie umocnionym o

głębokości do 5,0 m /w nakładach nie uwzględniono wymurowania podstawy studni/,

przy średnicy kręgów: 1200 mm - dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości

15.	KNNR  004-1207-04-00  MRRiB	  289,000	                          m

Przewierty długości 20 - 30 m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 300-600 mm,

wykonane maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, w gruntach kategorii: III-I	V

16.	KNR  218-0413-01-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,800	                         m3

Zamknięcie rur ochronnych betonem - B 10

17.	KNR  218-0413-01-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,400	                         m3

Zamknięcie rur ochronnych betonem - B 10

B.	PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE

B.c.	Roboty ziemne

18.	KNNR  001-0209-02-00  MRRiB	   257,000	                         m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o

pojemności łyżki: 0,15 m3 /grunt kat. III/

19.	KNNR  001-0202-02-00  MRRiB	  42,390	                         m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki

koparki: 0,15 m3 /grunt kat. III/

20.	KNNR  001-0208-01-10  MRRiB	  214,200	                         m

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad

1 km, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych gruntu kat.I-IV,

samochodami samowyładowczymi: 5-10 t

21.	KNNR  004-1411-01-00  MRRiB	  14,280	                        m3

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm

22.	KNNR  004-1411-03-00  MRRiB	  28,560	                        m3

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm

23.	KNR  219-0219-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  204,000	                         m

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy przyłącza ułożonego w ziemi

24.	KNNR  001-0317-02-00  MRRiB	  214,200	                         m3

Zasypywanie wykopów ze skarpami, gruntem leżącym obok, z przerzutem na odległość

do 3 m, warstwami grubości  20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, przy gruncie: kat. IV

25.	KNR  201-0505-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 510,000	                        m2

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III

B.d.	ROBOTY MONTAŻOWE

26.	KNR  218-0408-02-00  WACETOB Warszawa	  204,000	                        m

Kanały z rur kanalizacyjnych PCV łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o

średnicy zewnętrznej: 160 mm

27.	KNNR  004-1023-04-00  MRRiB                                  4,000                             szt.

Montaż kształtek PVC, ciśnieniowych dwukielichowych, łączonych na wcisk /kształtki

łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm

C.	KANALIZACJA TŁOCZNA

C.e.	Roboty ziemne

28.	KNNR  001-0209-02-00  MRRiB	 2.411,450	                       m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności

łyżki: 0,15 m3 /grunt kat. III/

29.	KNNR  001-0202-02-00  MRRiB                                   401,91                           m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki

koparki: 0,15 m3 /grunt kat. III/

30.	KNNR  001-0208-01-10  MRRiB	  401,91	                       m3

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad

1 km, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych gruntu kat.I-IV,

samochodami samowyładowczymi: 5-10 t

31.	KNNR  004-1411-01-00  MRRiB	  133,97	                       m3

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm

32.	KNNR  004-1411-03-00  MRRiB	  267,94	                        m3

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm

33.	KNNR  004-1206-01-00  MRRiB	  30,000	                         m

Przewierty długości do 20 m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 150-250 mm,

wykonane maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, w gruntach kategorii: I-II

34.	KNR  218-0413-01-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,450	                        m3

Zamknięcie rur ochronnych betonem - B 10

35.	KNR  219-0219-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	      1.913,850                       m

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy sieci kanalizacji sanitarnej ułożonej

w ziemi

36.	KNNR  001-0317-02-00  MRRiB	                                    2.009,54                        m3

Zasypywanie wykopów ze skarpami, gruntem leżącym obok, z przerzutem na odległość

do 3 m, warstwami grubości 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, przy gruncie: kat. IV

37.	KNR  201-0505-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	     4.784,620                        m2

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III

C.f.	ROBOTY MONTAŻOWE

38.	KNNR  011-0302-01-00  MRRiB	  119,000	                          m

Rurociągi PE ciśnieniowe, łączone metodą zgrzewania, o średnicy zewnętrznej  90 mm,

układane w gotowym wykopie umocnionym, o głębokości do 3 m: suchym lub o

normalnej wilgotności

39.	KNNR  011-0302-02-00  MRRiB	 1.794,000	                           m

Rurociągi PE ciśnieniowe, łączone metodą zgrzewania, o średnicy zewnętrznej

110 mm, układane w gotowym wykopie umocnionym, o głębokości do 3 m: suchym

lub o normalnej wilgotności

40.	dostawa	  2,000	                   kpl.

Przepompownia ścieków 1,5l/s kpl.

( zbiornik przepompowni z pokrywą, zespół pomp zatapialnych, szafa sterownicza,

wyposażenie: instalacja hydrauliczna, urządzenie do wyciągania pomp, pływaki,

instalacja elektryczna)