Wodociąg w  miejscowości Kamiennik Wielki

Przedmiar robót

Lp.                          Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji               Ilość                                  J.m.

A.	WODOCIĄG

A.a.	Roboty ziemne

1.	KNNR  001-0209-02-00  MRRiB	 1 414,740	                                   m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,15

m3 /grunt kat. III/

2.	KNNR  001-0202-02-00  MRRiB	  297,360	                                    m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,15 m3 /grunt kat. III/

3.	KNNR  001-0208-01-10  MRRiB	  297,360	                                    m3

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po

terenie lub drogach gruntowych gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: 5-10 t

4.	KNNR  004-1411-01-00  MRRiB	  99,120	                                     m3

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm

5.	KNNR  004-1411-03-00  MRRiB	  198,240	                                     m3

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm

6.	KNR  219-0219-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 1 416,000	                                           m

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy gazociągu ułożonego w ziemi

7.	KNR  218-0803-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  7,080	                                        200 m

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm

8.	KNNR  001-0317-02-00  MRRiB	 1 117,380	                                           m3

Zasypywanie wykopów ze skarpami, gruntem leżącym obok, z przerzutem na odległość do 3 m, warstwami

grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, przy gruncie: kat. IV

9.	KNR  201-0505-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 3 540,000	                                          m2

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III

A.b.	ROBOTY MONTAŻOWE

10.	KNNR  004-0104-04-00  MRRiB	                                                                75,000                                        m

Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, układane w wykopie, o średnicy zewnętrznej: 40 mm

11.	KNNR  011-0302-01-00  MRRiB	  270,000	                                        m

Rurociągi PE ciśnieniowe, łączone metodą zgrzewania, o średnicy zewnętrznej  90 mm, układane w gotowym

wykopie umocnionym, o głębokości do 3 m: suchym lub o normalnej wilgotności

12.	KNNR  011-0302-02-00  MRRiB	 1 071,000	                                         m

Rurociągi PE ciśnieniowe, łączone metodą zgrzewania, o średnicy zewnętrznej 110 mm, układane w gotowym

wykopie umocnionym, o głębokości do 3 m: suchym lub o normalnej wilgotności

13.	KNNR  011-0405-05-00  MRRiB	                                                              2,000                                          studnia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie umocnionym o głęb.do 5,0 m /w nakładach nie

uwzględniono wymurowania podstawy studni/, przy średnicy kręgów: 1200 mm i głębokości studni 2,0 m

14.	KNNR  011-0405-06-00  MRRiB	                                                              2,000                                            1/2 m

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie umocnionym o głęb.do 5,0 m /w nakładach nie

uwzględniono wymurowania podstawy studni/, przy średnicy kręgów: 1200 mm - dodatek za każde 0,5 m

różnicy głęb.

15.	KNNR  004-1206-01-00  MRRiB	                                                             72,000                                               m

Przewierty długości do 20 m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 150-250 mm, wykonane maszyną do

wierceń poziomych WP 15/25, w gruntach kategorii: I-II

16.	KNR  709-2902-01-00  IGM Warszawa	  14,160	                                        100 m

Próby wodne rurociągów na ciśnienie próbne do 10,0 MPa /100 kG/cm2/, przy średnicy rurociągu: do  102 mm

17.	KNR  218-0413-01-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  1,250	                                          m3

Zamknięcie rur ochronnych betonem - B 10