Przedmiar robót, będący podstawą do sporządzenia kosztorysu na roboty budowlane

w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomorskiej Wsi

| L.p. | Wyszczególnienie robót do wykonania | Jednostki miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat. IV w celu ułożenia drenażu i rury odprowadzającej wodę opadową od studzienki do strumyka | m3 | 7,20 |
| 2. | Wykonanie drenażu rurowego o przekroju 100 mm i wodnego o przekroju 100 mm | mb. | 36,00 |
| 3. | Osadzenie studzienki rewizyjnej o przekroju 800mm i głębokości 1,0 m | szt. | 1 |
| 4. | Ręczne rozbicie elementów posadzki betonowej o grubości 8 cm | m3 | 3,92 |
| 5. | Wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych celem wzmocnienia filarów drzwiowych drzwi wjazdowych w gruncie kat. IV | m3 | 0,96 |
| 6. | Wykonanie wykopów szerokoprzestrzennych w gruncie kat. IV wewnątrz budynku – transport urobku taczkami | m3 | 14,7 |
| 7. | Wywóz ziemi i gruzu na odległość do 1 km samochodem samowyładowczym | m3 | 66 |
| 8. | Odeskowanie ścian wykopu wewnątrz budynku | m2 | 100 |
| 9. | Obetonowanie skarp wykopów o grubości betonu średnio 10 cm na wysokości średnio 60 cm | m3 | 1,2 |
| 10. | Wykonanie podsypki piaskowej o grubości 10 cm z zagęszczeniem | m2 | 28,5 |
| 11. | Wyrównanie podbudowy mieszanką betonową o grubości 10 cm i zagęszczenie sposobem mechanicznym | m3 | 2,85 |
| 12. | Wykonanie płyty fundamentowej pod ciąg komunikacyjny wewnątrz budynku, o grubości 20 cm, zbrojonej siatką krzyżowo o grubości 12 mm, co 20 cm | m3 | 5,78 |
| 13. | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej o grubości 12 mm | mb. | 155 |
| 14. | Urobienie mieszanki betonowej B-20 | m3 | 9,9 |
| 15. | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (2 x papa na lepiku ) poziomej i pionowej | m2 | 40,5 |
| 16. | Wykonanie ścianek o grubości 12 cm z cegły pełnej na zaprawie cementowej jako zabezpieczenie i izolacji pionowej w kanale jezdnym | m2 | 12 |
| 17. | Wykonanie ław pod krawężniki okalające wjazd – z betonu B-15 | m3 | 0,58 |
| 18. | Ustawienie krawężników z obsypaniem od strony zewnętrznej, z ubiciem | mb. | 29 |
| 19. | Wykonanie podsypki żwirowej o grubości 20 cm z zagęszczeniem, na podjeździe do budynku | m2 | 77 |
| 20. | Ułożenie płyt prefabrykowanych wielootworowych typu „JOMBA” ( 100 x 0,75 x 12 ) | szt. | 103 |
| 21. | Wykucie otworu w ścianie ( w miejscu okna ) dla osadzenia drzwi ( 200 x 90 ) | m2 | 0,80 |
| 22. | Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianie o gr. 24 cm wykonanej z gazobetonu | szt. | 1 |
| 23. | Obsadzenie drzwi drewnianych pełnych ( zewnętrznych ) | szt. | 1 |