Ogólna charakterystyka  obiektu lub robót

- Pompownie ścieków.

Pompownie przewiduje się prefabrykowane, np. Grundfos lub równoważne z polimero betonu o średnicy 1500. Zbiornik przepompowni wystaje ok. 0,5 m ponad teren. Pompownie będą obiektem bezobsługowym, pracującym samoczynnie, naprzemiennie, w zależności od poziomu ścieków.

W przepompowni będą zainstalowane pompy zatapialne z wirnikiem typu „VORTEX” o wolnym przelocie zw względu na rodzaj transportowanej cieczy – ścieki bez oczyszczenia mechanicznego ( na kratkach i piaskowniku ). Na rurociągu tłocznym tuż za pompą powinien znajdować się zawór zwrotny kulowy, zasuwa odcinająca nożowa oraz urządzenie pomiarowe. Na dopływie do pompowni należy zamontować zasuwę odcinającą nożową a wewnątrz pompowni deflektor.

- Pompy i wyposażenie pompowni.

Ze względu na rodzaj transportowanej cieczy – ścieki bez oczyszczania mechanicznego ( na kratach i piaskowniku ) przewiduje się zainstalowanie pomp zatapialnych z wirnikiem typu „VORTEX” o wolnym przelocie min. 80 mm. Instalację wewnątrz pompowni należy wyposażyć w system burzenia osadów. Poszczególne elementy pomy powinny być wykonane odpowiednio do warunków środowiska i warunków pracy.

Pompy powinny być wyposażone wg potrzeb w wyłączniki termiczne i wilgotnościowe.

Wyposażenie pompowni powinno składać się z:

- zbiornik pompowni z polimerobetonu,

- podstawy pomp z kolanami sprzęgającymi,

- pompy z systemem pływaków,

- system do burzenia osadów,

- przewody tłoczne ze stali nierdzewnej,

- zawory zwrotne kulowe do ścieków surowych,

- zasuwy odcinające nożowe,

- złącze ciśnieniowe z połączeniem kołnierzowym,

- króciec grawitacyjny przystosowany do podłączenia kielichowego,

- prowadnice pomp i łańcuchy do wyciągania pomp wykonane ze stali nierdzewnej,

- górne łączniki prowadnic ze stali nierdzewnej,

- pokrywa włazu z aluminium lub innego materiału odpornego na korozję,

- drabinka z aluminium lub stali nierdzewnej,

- pomost, łańcuchy ze stali kwasoodpornej,

- deflektor, tłumiący strumień ścieków, ze stali nierdzewnej,

- szafka sterownicza z wyposażeniem,

- żurawik.

- Sterowniki i sygnalizacja.

Układ sterowania jest całkowicie automatyczny. Stany awaryjne: poziom ścieków, awaria pomp będą sygnalizowane świetlnie i akustycznie z możliwością zdalnego przekazywania danych do stacji operatorskiej.