PRZEDMIAR ROBÓT

Kanalizacja sanitarna tłoczno-grawitawitacyjna

dla miejscowości Stoboje

Obiekt :	Kanalizacja sanitarna tłoczno-grawitacyjna z przyłączami

Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji                              Ilość	                J.m

A.	KANALIZACJA GRAWITACYJNA

A.a.	Roboty ziemne

1.	KNNR  001-0209-02-00  MRRiB	 1.494,95	                       m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki:

0,15 m3 /grunt kat. III/

2.	KNNR  001-0202-02-00  MRRiB	 313,39	                       m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,15 m3 /grunt kat. III/

3.	KNNR  001-0208-01-10  MRRiB	                                                   313,39                         m3

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy

przewozie po terenie lub drogach gruntowych gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi:

5-10 t

4.	KNNR  004-1411-01-00  MRRiB	  104,66	                       m3

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm

5.	KNNR  004-1411-03-00  MRRiB	                                                    209,33                       m3

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm

6.	KNR  219-0219-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 1.495,20	                        m

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy gazociągu ułożonego w ziemi

7.	KNNR  001-0317-02-00  MRRiB	 1.181,55	                       m3

Zasypywanie wykopów ze skarpami, gruntem leżącym obok, z przerzutem na odległość do 3 m,

warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, przy gruncie: kat. IV

8.	KNR  201-0505-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 3.738,00	                       m2

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III

A.b.	ROBOTY MONTAŻOWE

9.	KNR  218-0408-02-00  WACETOB Warszawa	 355,60	                       m

Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej: 160 mm

10.	KNR  218-0408-03-03  Norma zakładowa	 1.139,60	                       m

Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej: 200 mm kl. "S"

11.	KNNR  004-0523-05-00  MRRiB	  1,000	                      szt.

Zasuwy żeliwne klinowe kołnierzowe dla ciśnień 1,6 MPa, o średnicy nominalnej: 100 mm

12.	KNNR  004-1023-04-00  MRRiB	  2,000	szt

Montaż kształtek PVC, ciśnieniowych dwukielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z

uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm

13.	KNNR  011-0405-05-00  MRRiB	  80,000	                    studnia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie umocnionym o głęb. do 5,0 m /w

nakładach nie uwzględniono wymurowania podstawy studni/, przy średnicy kręgów: 1200 mm i

głębokości studni 2,0 m

14.	KNNR  011-0405-06-00  MRRiB	  45,000	                        1/2 m

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie umocnionym o głęb. do 5,0 m /w

nakładach nie uwzględniono wymurowania podstawy studni/, przy średnicy kręgów: 1200 mm -

dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości

15.	KNNR  004-1207-04-00  MRRiB	  72,000	                            m

Przewierty długości 20 - 30 m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 300-600 mm, wykonane

maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, w gruntach kategorii: III-IV

16.	KNR  218-0413-01-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,200	                            m3

Zamknięcie rur ochronnych betonem - B 10

17.	KNR  218-0413-01-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,100	                             m3

Zamknięcie rur ochronnych betonem - B 10

B.	PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE

B.c.	Roboty ziemne

18.	KNNR  001-0209-02-00  MRRiB	                                                    257,000                          m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki:

0,15 m3  /grunt kat. III/

19.	KNNR  001-0202-02-00  MRRiB	  42,390	                           m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,15 m3 /grunt kat. III/

20.	KNNR  001-0208-01-10  MRRiB	  214,200	                          m3

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy

przewozie po terenie lub drogach gruntowych gruntu kat.I-IV, samochodami

samowyładowczymi: 5-10 t

21.	KNNR  004-1411-01-00  MRRiB	  14,280	                           m3

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm

22.   KNNR  004-1411-03-00  MRRiB                                                      28,560	m3

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm

23.	KNR  219-0219-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  204,000	                          m

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy gazociągu ułożonego w ziemi

24.	KNNR  001-0317-02-00  MRRiB	  214,200	                          m3

Zasypywanie wykopów ze skarpami, gruntem leżącym obok, z przerzutem na odległość do 3 m,

warstwami grubości  20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, przy gruncie: kat. IV

25.	KNR  201-0505-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 510,000	                          m2

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III

B.d.	ROBOTY MONTAŻOWE

26.	KNR  218-0408-02-00  WACETOB Warszawa	  204,000	                           m

Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy

zewnętrznej: 160 mm

27.	KNNR  004-1023-04-00  MRRiB                                                4,000                                szt

Montaż kształtek PVC, ciśnieniowych dwukielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z

uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm

C.	KANALIZACJA TŁOCZNA

C.e.	Roboty ziemne

28.	KNNR  001-0209-02-00  MRRiB	 2.947,330	                           m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,15

m3 /grunt kat. III/

29.	KNNR  001-0202-02-00  MRRiB	  491,22	                           m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,15 m3 /grunt k

30.	KNNR  001-0208-01-10  MRRiB	  491,22	                           m3

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy

przewozie po terenie lub drogach gruntowych gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi:

5-10 t

31.	KNNR  004-1411-01-00  MRRiB	                                                     163,74                          m3

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm

32.	KNNR  004-1411-03-00  MRRiB	  327,48	                          m3

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm

33.	KNNR  004-1206-01-00  MRRiB	  36,000	                          m

Przewierty długości do 20 m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 150-250 mm, wykonane

maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, w gruntach kategorii: I-II

34.	KNR  218-0413-01-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,550	                          m3

Zamknięcie rur ochronnych betonem - B 10

35.	KNR  219-0219-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 2.339,150	                         m

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy sieci kanalizacji sanitarnej ułożonego w ziemi

36.	KNNR  001-0317-02-00  MRRiB	                                                2.456,11                           m3

Zasypywanie wykopów ze skarpami, gruntem leżącym obok, z przerzutem na odległość do 3 m,

warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, przy gruncie: kat. IV

37.	KNR  201-0505-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 5.847,880	                          m2

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III

C.f.	ROBOTY MONTAŻOWE

38.	KNNR  011-0302-01-00  MRRiB	  146,000	                           m

Rurociągi PE ciśnieniowe, łączone metodą zgrzewania, o średnicy zewnętrznej  90 mm,

układane w gotowym wykopie umocnionym, o głębokości do 3 m: suchym lub o normalnej

wilgotności

39.	KNNR  011-0302-02-00  MRRiB	 2.194,000	                           m

Rurociągi PE ciśnieniowe, łączone metodą zgrzewania, o średnicy zewnętrznej 110 mm,

układane w gotowym wykopie umocnionym, o głębokości do 3 m: suchym lub o normalnej

wilgotności

40.	dostawa	  2,000	                        kpl.

Przepompownia ścieków 1,5l/s kpl.

( zbiornik przepompowni z pokrywą, zespół pomp zatapialnych, szafa sterownicza,

wyposażenie: instalacja hydrauliczna, urządzenie do wyciągania pomp, pływaki,

instalacja elektryczna)