Załącznik nr IV do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

„ Przystosowanie dawnego obiektu szkolnego na potrzeby działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych"

| Część IV Sprzęt AGD |
| --- |
| l.p. | Asortyment | kod CPV | Jedn. miary | miejsce dostawy | Termin dostawy |
| 1 | Pralka WYDAJNOŚĆ Zużycie energii. Eko Minimalny wsad: 5 kg Minimalna prędkość wirowania (rpm): 800 Układ silnika: uniwersalny Lista programów: Bawełna, Ekonomiczny, Syntetyczne, Delikatne, Wełna Szybkie , Wirowanie / Odpompowywanie ENERGIA Klasa energetyczna drugiej generacji: A ++ Pobór mocy: 2200 | 39713210-8 Pralki i suszarki | 2 szt. | Pomorska Wieś 40 82-316 Milejewo | do 11 czerwca 2021 roku |
| 2 | suszarka kondensacyjna Wsad [kg]: min. 5 kg Zasilanie [V]: 230 Klasa energetyczna: A++ Wydajność skraplania [%]: około 80 Sterowanie: Elektroniczne Komunikacja: Wskaźnik fazy chłodzenia Wskaźnik fazy suszenia/ lub Wskaźnik postępu programu preferowany także czujnik wilgotności: TAK Rodzaje minimum: Bawełna Eco Mieszane Odzież wierzchnia pościel | 39713210-8 Pralki i suszarki | 1 | Pomorska Wieś 40 82-316 Milejewo | do 11 czerwca 2021 roku |
| 3 | suszarka na pranie zdjęcia wyłącznie poglądowe Wysokość suszarki: około 132 cm Długość linek: około 30 m Wymiary po rozłożeniu: 71x71x133cm Stelaż wykonany w oparciu o stal powlekaną | 39713210-8 Pralki i suszarki | 2 szt. | Pomorska Wieś 40 82-316 Milejewo | do 11 czerwca 2021 roku |
| 4 | lodówka (jedna lodówka spełniająca parametry lud dwie spełniające razem poniższe parametry) Wysokość (cm) około 178 cm Szerokość (cm) min. 90 cm Waga (kg) 103 Klasa efektywności energetycznej A+ Pojemność użytkowa chłodziarki (l) 357 Pojemność użytkowa zamrażarki (l) 144 Instalacja Wolnostojąca Rozmrażanie - chłodziarka No-Frost Rozmrażanie - zamrażarka No-Frost Pojemność całkowita brutto (l) 551 Pojemność całkowita netto (l) 501 Wymuszony obieg powietrza tak Dystrybutor wody tak Powłoka antybakteryjna tak Oświetlenie wnętrza LED Budowa Dozownik wody w drzwiach Uszczelnienie cyklopentanowe Uchwyty Wyświetlacz interaktywny na drzwiach Rodzaj sterowania Elektroniczne Komunikacja Alarm otwartych drzwi Wyświetlacz zewnętrzny Technologie No Frost Multi Flow Superchłodzenie Ilość i rodzaj półek 5 (szklanych) Regulacja półek tak Elementy na drzwiach 4 balkoniki Ilość i rodzaj pojemników/komór 2 szuflady Wyposażenie Tacka na jajka Technologie No Frost Supermrożenie Ilość i rodzaj półek 3 Regulacja półek tak Ilość szuflad/klapek 2 szuflady | 39711100-0 Chłodziarki i zamrażarki | 1 szt. | Pomorska Wieś 40 82-316 Milejewo | do 11 czerwca 2021 roku |
| 5 | Zmywarka różne programy zmywania w tym z programem w temperaturze m.in. 70 stopni; Auto czyszczenie  Sterowanie: Elektroniczne  Rodzaj zmywarki: Zmywarka wolnostojąca Efektywność energetyczna: Klasa zmywania: m.in. A Klasa energetyczna: m.in A++ | 39713100-4 Zmywarki do naczyń | 1 szt. | Pomorska Wieś 40 82-316 Milejewo | do 11 czerwca 2021 roku |